## Slide 1
大学生创新创业训练项目汇报
西藏高原移动信号 监测、预测与优化平台
面向复杂高原地形的通信覆盖质量分析与运维决策支持系统
拉萨城区及周边采样任务
RSRP / SINR / 海拔 / GIS 多源融合
实时监控大屏、3D 仿真、PDF 报告和优化建议
信号监测闭环
采集
建模
预测
优化
项目定位：将通信工程、地理信息、机器学习和前端可视化整合到一套可演示原型中。

## Slide 2
01 项目背景与问题定义
背景
高原通信挑战
高海拔导致传播损耗与气象影响更明显
山谷、建筑、地形遮挡造成弱覆盖与盲区
人工排查效率低，难以形成持续监测闭环
平台解决的问题
多源采样数据统一存储与管理
弱覆盖点快速定位和原因分析
按海拔、天气、运营商维度生成优化建议
典型应用场景
高原城市通信保障
重点区域巡检与基站规划
应急通信与网络质量评估
项目目标
构建从采样、建模、预测、可视化到优化处置的完整原型
用地图热力图、统计图、3D 空间图降低信号问题分析门槛
为后续真实 GIS/DEM 数据接入和工程化部署打基础
5,000+
采样点位
3650m
平均海拔
94.2%
预测准确率
24h
监测周期
02

## Slide 3
02 系统架构与技术栈
架构
前端展示层
Vue3 + Vite + TypeScript
Vue Router / Axios
Leaflet 地图与热力图
ECharts / ECharts-GL 图表
后端服务层
Flask API 服务
JWT 登录鉴权
SQLAlchemy 数据模型
上传、历史、统计、预测接口
算法分析层
MLPRegressor 信号预测
StandardScaler 特征标准化
最近基站关联 / Voronoi 思想
海拔、天气、位置联合建模
数据与运维层
SQLite 原型数据库
模拟器生成实时采样数据
PDF 报告导出
后续 Spring Boot + MySQL 部署
关键接口
/api/auth/login：账号登录并返回 token
/api/upload：上传信号采样点
/api/history：读取历史采样数据
/api/stats/comparison：按运营商统计平均 RSRP
/api/analysis/predict：输入环境参数，返回预测强度、状态与优化建议
03

## Slide 4
03 数据流程与处理闭环
流程
数据采集层
基站信号：RSRP / SINR
终端信息：设备 / 时间
GIS：经纬度 / DEM / 地形
数据处理层
清洗、标准化、数据库存储
距离、海拔差、方位差等特征工程
多源信号与地理信息融合
算法分析层
机器学习模型预测覆盖强度
识别弱覆盖与高盲区
输出基站/天线优化策略
可视化与决策层
GIS 地图、热力图、统计图表
Vue3 交互式监控大屏
用户操作与运维决策支持
左侧为项目已有流程图，右侧为答辩讲解时可对应展开的四层闭环。
04

## Slide 5
04 核心算法与信号预测
算法
物理模拟模型
载波频率：1800 MHz
基站发射功率：43 dBm
天线增益：15 dBi
自由空间损耗 FSPL + 高原海拔修正 + 阴影衰落
神经网络预测
模型：MLPRegressor
输入：纬度、经度、海拔、天气
输出：预测 RSRP
通过 StandardScaler 进行特征标准化
空间覆盖分析
根据采样点与基站距离确定最近服务站
借鉴 Voronoi 空间分区思想
结合预测阈值生成覆盖状态与优化建议
预测结果分级
优良覆盖
> -85 dBm
良好
-95 ~ -85 dBm
弱覆盖
-105 ~ -95 dBm
深度盲区
< -105 dBm
后续扩展：随机森林、XGBoost 用于非线性预测，KMeans 用于弱覆盖区域聚类。
优化策略：微基站补盲、天线下倾角校准、Massive MIMO 动态波束增强、切换门限优化。
05

## Slide 6
05 功能实现与演示亮点
功能
账号与权限
管理员、操作员、观察员三类角色
路由级访问控制
管理员可执行参数调整指令
监控大屏
运营商覆盖质量对比
海拔与 RSRP 衰减散点
区域信号状态比例
地图采样点与弱覆盖热力图
仿真优化
可调海拔与天气环境
3D Scatter 展示空间分布
输出预测 RSRP 与处置建议
支持 PDF 报告导出
原型页面结构
左侧统计图表
Leaflet 地图 采样点 / 热力图 / 基站
右侧模型分析 环境因子 / 优化建议
06

## Slide 7
06 创新点与应用价值
价值
创新点
将高原地理环境因素纳入移动信号质量分析
把物理传播模型与机器学习预测结合
用 GIS 地图、热力图、3D 空间图呈现覆盖状态
形成采样、分析、预测、优化建议的闭环
工程价值
缩短弱覆盖问题定位时间
降低人工巡检和报告整理成本
为基站补盲、天线调参、网络规划提供依据
支持运营商网络质量评估与应急保障
可推广场景
高原城市与景区通信保障
铁路、公路、边远区域覆盖巡检
大型活动临时通信保障
校园/园区级无线网络质量监测
让复杂地形下的通信覆盖问题，从“经验判断”变成“数据驱动的可视化决策”。
07

## Slide 8
07 后续计划与阶段目标
计划
1
第一阶段：完善原型演示
修复页面中文编码与文案
补充真实截图与演示数据
整理接口文档和测试用例
2
第二阶段：接入真实数据
接入 GIS/DEM 数据
导入真实采样日志
建立稳定的数据清洗流程
3
第三阶段：算法升级
引入随机森林、XGBoost
用 KMeans 聚类弱覆盖区域
评估预测误差与优化收益
4
第四阶段：工程化部署
Spring Boot / MySQL 重构规划
权限、日志、告警能力完善
性能优化与稳定性测试
预期成果
形成可演示的软件原型、项目汇报材料、技术文档和测试数据集。
具备继续申报竞赛、结题答辩和后续论文/软著整理的基础。
08

## Slide 9
谢谢观看
西藏高原移动信号监测、预测与优化平台
项目关键词：高原通信、GIS 可视化、机器学习预测、运维优化
可演示模块：登录权限、监控大屏、3D 仿真、报告导出、优化建议